# Тестові завдання з електротехніки

1. Яка величина є незмінною при паралельному з’єднанні?

1). струм;

2). напруга;

3). опір;

4). струм, напруга;

2. При послідовному з’єднанні резисторів струм у колі зменшився. Це свідчить про те, що:

1). трапився розрив кола;

2). трапилось коротке замикання;

3). зменшився опір одного з резисторів;

4). збільшився опір одного з резисторів;

3. Яка негативна дія вихрових струмів?

1). нагрівають осердя;

2). охолоджують осердя;

3). ніякої дії;

4). посилюють магнітне поле;

4. Напруженість магнітного поля вимірюється:

1). вольт;

2). вебер;

3). тесла;

4). ампер/метр;

5. Однофазний трансформатор складається з таких частин:

1). магнітопроводу;

2). первинної та вторинної обмоток, магнітопроводу;

3). первинної обмотки, магнітопроводу;

4). первинної та вторинної обмоток;

6. За вторинною напругою трансформатори поділяються:

1). підвищувальні, знижувальні;

2). однофазні, трьохфазні;

3). стержньові, броньові;

4). силові, вимірювальні;

7. Що є нерухомою частиною  асинхронного двигуна?

1). статор;

2). ротор;

3). якір;

4). осердя.

8. Якщо подвоїти напругу, то співвідношення струмів у паралельних гілках:

1). збільшиться вдвічі;

2). зменшиться вдвічі;

3). не зміниться;

4). збільшиться вчетверо.

9.   Трансформаторне масло в трансформаторі має таке значення:

1).	зменшує витрати на вихрові струми

2).	охолоджує магнітопровід

3).	виконує роль ізолятора

4).	охолоджує магнітопровід, ізолює котушки

10.	Робота трансформатора ґрунтується на явищі:

1).  магнітної індукції

2).  вихрових струмів

3).  електромагнітної індукції

4).	взаємоіндукції

11. Явище, яке виникає, коли провідник під час руху перетинає нерухоме магнітне поле:

1). магнітної індукції ;

2).  електромагнітної індукції ;

3).  взаємоіндукції;

4).  самоіндукції.

12. Напрям виштовхування проводу зі струмом з постійного магнітного поля визначають за правилом:

1). лівої руки;

2).  правої руки;

3).  свердлика;

4).  Ленца.

13. Миттєве значення електричних величин (і, е, u, р) – це …

1).   час за який електричні величини зміняться на синусоїду;

2).   значення цих величин за мить часу;

3).   кількість періодів за 1 секунду;

4).   відхилення синусоїдальної величини від нульового значення.

14. Активний опір виникає у колах змінного струму з ..

1).   конденсатором;

2).   котушкою;

3).   конденсатором і резистором;

4).   резистором

15. Фазна напруга – це напруга, яка виникає…

1).   між лінійним проводом і нейтральним;

2).   між двома лінійними проводами;

3).   виникає при з’єднанні фаз трикутником;

4).   виникає в однофазних системах.

16.  В скільки разів зміниться опір мідного проводу, якщо його довжину

збільшити в два рази, а поперечний переріз зменшиться в три рази?

1)	збільшиться в 6 разів;

2)	зменшиться в 3 рази;

3)	збільшиться в 2 рази;

4)	збільшиться в 0,66 раз.

17.	Плавкі запобіжники захищають електричне коло від….

1)	струмів короткого замикання;

2)	перенавантаження;

3)	недовантаження;

4)	збільшення напруги.

18. Обмотки трифазного генератора з’єднані зіркою. З чим з’єднаний кінець першої обмотки?

1)	з початком другої обмотки ;

2)	з кінцем другої обмотки;

3)	з початком третьої обмотки;

4)	з кінцями другої і третьої обмоток.

19. Провід, що з’єднує обмотку генератора із споживачем, називають

1)	нейтральним ;

2)	фазним;

3)	лінійним;

4)	нульовим.

20. Як називається напруга, виміряна між двома лінійними провідниками?

1)	фазна;

2)	лінійна;

3)	діюча;

4)	амплітудна.

# 21. Фазна напруга генератора 380В. Обмотки з’єднані зіркою. Чому дорівнює лінійна  напруга?

1)	660 В;

2)	380 В;

3)	220 В.

22. Який елемент використовують для розширення меж вимірювання вольтметрів у колах постійного струму?

1)   шунт;

2)   дросель;

3)   додатковий резистор;

# 4)   вимірювальний трансформатор напруги.

# 23. Чому магнітопровід трансформатора виготовляють з ізольованих пластин  електротехнічної сталі?

1)	 для спрощення технології виготовлення;

2)  для зменшення маси трансформатора;

3)  для зменшення магнітних втрат;

# 4)	 для зменшення теплових і магнітних втрат.

# 24. Чим принципово відрізняється автотрансформатор від силового  трансформатора?

1)	 великим коефіцієнтом трансформації;

2)  меншими розмірами осердя;

3)   можливістю зміни коефіцієнта трансформації;

4)  електричним з’єднанням первинної і вторинної обмоток.

25.  Який спосіб пуску використовують для асинхронних двигунів з фазним  ротором?

1)  прямий пуск;

2)  пуск при зниженій напрузі;

3)  з допомогою пускового реостата;

4)  через автотрансформатор.

# 26. Чим відрізняється асинхронний двигун з фазною обмоткою ротора

# від асинхронного двигуна з короткозамкненою обмоткою ротора?

1)  наявністю контактних кілець;

2)  наявністю зазору для охолодження повітрям;

3)  металом, з якого виготовлена обмотка ротора;

4)  кількістю котушок статора.

27. Чому осердя обертового якоря машини постійного струму

набирають з тонких  ізольованих листів електротехнічної сталі?

1)  для зменшення електричних втрат у машині;

2)  для зменшення теплових і магнітних втрат;

3)  для зменшення маси якоря;

4)   з конструктивних міркувань.

28.	Струм називається постійним, якщо протягом часу......

1)	не змінює величину та напрям руху;

2)	змінюй величину струму і напруги;

3)	змінює величину та напрям руху;

4)	змінює напрям, а не величину.

29.  Відношення сили струму до площі поперечного перерізу називається....

1)	напругою;

2)	густиною струму;

3)	рідиною струму;

4)	густиною напруги.

30.  Вкажіть одиницю вимірювання електрорушійної сили у системі СІ

1) Ом/А;

2) А;

3) В;

4) Н.

31.  Опір - величина, яка характеризує властивість ділянки  електричного кола, опиратися проходженню електричного струму і не залежить від:

1)	довжини проводу;

2)	поперечного перерізу проводу;

3)	матеріалу провідника;

4)	ізоляції провідника;

5)	температури.

32.  Знайдіть формулу, що визначає загальний опір кола послідовно включених резисторів

1)			3)

2)		4)

33.  Знайдіть формулу, що визначає загальний опір кола двох паралельно включених резисторів

1)

2)

3)

4)

34.  Обмотки трифазного генератора з’єднані трикутником. З чим з’єднаний початок  третьої  обмотки?

1)	 з початком першої обмотки ;

2)	 з кінцем першої ;

3)	  початком другої ;

4)	 з кінцем другої.

35.  Обмотки трифазного генератора з’єднані зіркою. З чим з’єднаний кінець першої обмотки?

1)	з початком другої обмотки ;

2)	з кінцем другої обмотки;

3)	з початком третьої обмотки ;

4)	з кінцями другої і третьої обмоток.

36. Обмотки трифазного генератора з’єднані трикутником. З чим з’єднаний кінець другої  обмотки?

1)	з початком третьої обмотки ;

2)	з кінцем третьої обмотки;

3)	з початком першої обмотки;

4)	з кінцем першої обмотки.

37.  Як з’єднані ці обмотки?

|  | 1) зіркою; 2) трикутником; 3) зіркою з нульовим проводом. г) іншим способом |
| --- | --- |

- Трифазний змінний струм виникає у замкненому трифазному колі під дією трьох ЕРС,  зсунутих за фазою на

1)	90˚;

2)	45˚;

3)	180˚;

4)	120˚.

39.  Провід, що з’єднує обмотку генератора із споживачем, називають

1)	нейтральним;

2)	фазним;

3)	лінійним;

4)	нульовим.

40. Як називається напруга, виміряна між двома лінійними провідниками?

1)	фазна;

2)	лінійна;

3)	діюча;

4)	амплітудна.

41.  Як називається напруга, виміряна між лінійним і нульовим проводом?

1)	лінійна;

2)	номінальна;

3)	діюча;

4)	фазна.

42.  Як називається напруга, виміряна між початками двох обмоток генератора?

1)	номінальна;

2)	фазна;

3)	лінійна;

4)	амплітудна.

43.  Які співвідношення між фазними і лінійними напругами і струмами властиві для  з’єднання зіркою?

1)	Uл = Uф;	       Іл =  Іф;

2)	Іл =  Іф;			Uл  = Uф;

3)	Іл =  Іф;			Uл = Uф;

4)	Uл =  Uф,		Іл = Іф

44.  Які співвідношення між фазними і лінійними напругами і струмами властиві для  з’єднання трикутником?

1)	Uл = Uф;		Іл =  Іф;

2)	Іл =  Іф;			Uл  = Uф;

3)	Іл =  Іф;		Uл = Uф;

4)	Uл =  Uф,		Іл = Іф.

# 45. Фазна напруга генератора 380В. Обмотки з’єднані зіркою. Чому дорівнює лінійна  напруга?

1)	660 В;

2)	380 В;

3)	220 В;

4)	127 В;

46.  Фазна напруга у симетричній трифазній системі, з’єднаній за схемою «зірка», дорівнює 127 В. Чому дорівнює лінійна напруга?

1)	127 В;

2)	220 В;

3)	380 В;

4)	254 В

47.  Трифазне симетричне навантаження з’єднане трикутником. Фазний струм 20А. Чому дорівнює лінійний струм?

| 1) 20 А; 2) 34,6 А; | 3) 40 А; 4) 17,3 А. |
| --- | --- |

48.  Трифазне симетричне навантаження з’єднане зіркою. Фазний струм 20А. Чому  дорівнює лінійний струм?

1)	20 А;

2)	34,6 А;

3)	40 А;

4)	17,3 А.

49.  Які елементи використовують для розширення меж вимірювання амперметрів у колах постійного струму?

1)	додаткові резистори;

2)	дроселі;

3)	шунти;

4)	вимірювальні трансформатори струму.

50.  Який елемент використовують для розширення меж вимірювання вольтметрів у колах постійного струму?

1)	шунт ;

2)	дросель ;

3)	додатковий резистор;

4)	вимірювальний трансформатор напруги.

51. Швидкість обертання електромагнітного поля в обмотках статора електродвигуна позначається формулою:

1). ;       2). ;          3). ;        4). .

52. Назвіть можливу несправність електродвигуна за такою ознакою – місцеве нагрівання корпусу електродвигуна:

1). міжвиткове замикання в обмотці статора;

2). відсутність напруги;

3). невірно промарковані вивідні кінці обмоток;

4). усе вище перелічене.

53. В основу роботи електродвигуна постійного струму входить явище:

1). взаємодії провідника зі струмом з магнітним полем;

2). самоіндукції;

3). закону Ома;

4). електромагнітної індукції.

54. Загальний опір 2-х послідовно з’єднаних резисторів опорами 2 Ом і 4 Ом становить:

1). 2 Ом;

2). 4 Ом;

3). 6 Ом;

4). 8 Ом.

55. Пристрій, за допомогою якого можна змінювати опір електричного кола, називається:

1).  потенціометр;

2).   реостат;

3).  резистор;

4).  діод.

56. Добуток напруги і струму це -:

1). потужність;

2). робота;

3). енергія;

4). опір.

57. Як зміниться кількість теплоти при збільшенні струму у 2 рази?

1). збільшиться в 4 рази;

2). збільшиться в 2 рази;

3). зменшиться в 2 рази;

4). зменшиться в 4 рази.

58.  Північний полюс постійного магніту позначається кольором:

1). жовтий;

2). зелений;

3). червоний;

4). синій.

59.  Південний полюс постійного магніту позначається кольором:

1.  жовтий;

2.  зелений;

3.  червоний;

4.  синій.

60. Індуктивність котушки вимірюється у:

1.  генрі;

2.  фарадах;

3.  сіменсах;

4.  канделах.

61. Діюче значення струму від максимального (амплітудного) відрізняється у:

1.   раз;

2.  3 рази;

3.  2 рази;

4.   раз.

62. Як зміниться ємнісний опір при збільшенні ємності у 2 рази:

1.  зменшиться в 2 рази;

2.  зменшиться в 4 рази;

3.  збільшиться в 2 рази;

4.  збільшиться в 4 рази.

63.  Відношення абсолютної похибки до дійсного значення вимірювального приладу це -:

1.  клас точності;

2.  абсолютна похибка;

3.  відносна похибка;

4.  зведена похибка.

64. Реверсування трифазного асинхронного електродвигуна це…

1.  зміна напрямку обертання ротора;

2.  прискорення обертання ротора;

3.  робота двигуна у холостому режимі;

4.  примусове  гальмування ротора.

65. Вторинна напруга вимірювального трансформатора напруги становить:

1.  100 В;

2.  36 В;

3.  220 В;

4.  380 В.

66. Як називається струм, що не змінюється з часом за величиною і напрямком:

1.  змінний;

2.  постійний;

3.  синусоїдальний;

4. імпульсний.

67. Симетричні тиристори мають назву:

1.  стабілітрон;

2.  варикап;

3.  симістор;

4.  тринистор.

68. Виводи біполярного транзистора мають назву:

1.  емітер, колектор, база;

2.  затвор, стік, витік;

3.  анод, катод, керований електрод;

4. анод, катод,сітка.

69. Речовина, яка добре проводить електричний струм.

1.   провідник;

2.   опір;

3.    атом;

4.   електрон.

70.  Протидія електричного кола проходженню електричного струму

1.  провідник;

2.   опір;

3.   атом;

4.  електрон.

71. Найменша частинка речовини, яка не ділиться при хімічних реакціях

1.  провідник;

2.   опір;

3.   атом;

4.  електрон.

72. Частинка, яка створює струм у металевих провідниках

1.  провідник;

2.    опір;

3.   атом;

4.   електрон.

73. Упорядкований рух вільних заряджених частинок під дією сил

електричного поля, це:

1.  струм;

2.  напруга;

3.   напруженість;

4.  поле.

74. Різниця потенціалів між двома точками електричного кола

1.  струм;

2.   напруга;

3.   напруженість;

4.   поле.

75.	Механічна сила з якою поле діє на одиничний позитивний заряд, розміщений у даній точці, або силова характеристика електричного поля, це :

1.  струм;

2.  напруга;

3.   напруженість;

4.  поле.

76. Особливий вид матерії який існує незалежно від нас і наших знань про нього, це:

1.  струм;

2.   напруга;

3.   напруженість;

4.  поле.

77. Речовини, які не проводять електричний струм.

1.  діелектрик;

2.   генератор;

3.   споживач;

4.   акумулятор.

78.  Пристрій в якому механічна енергія перетворюється в електричну

1.  діелектрик;

2.   генератор;

3.   споживач;

4.   акумулятор.

79. 	Пристрій, в якому електрична енергія перетворюється в інші види енергії: механічну, теплову, хімічну, акустичну, світлову ...

1.  діелектрик;

2.   генератор;

3.   споживач;

4.  акумулятор.

80. 	Джерело струму багаторазової дії, основна специфіка якого полягає в оборотності внутрішніх хімічних процесів, що забезпечує його багаторазове циклічне використання (через заряд-розряд) для накопичення енергії і автономного електроживлення різних електротехнічних пристроїв та обладнання, а також для забезпечення резервних джерел енергії в медицині, виробництві та в інших сферах

1. діелектрик;

2.  генератор;

3.  споживач;

4.   акумулятор.

81.	Одиниця виміру напруги

1.  Вольт;

2.  Вольт-Ампер;

3.  ват;

4.   джерело.

82. Пристрій в якому хімічна  енергія перетворюється в електричну

1.   споживач;

2.  батарейка;

3.  електростанція;

4.  джерело.

83. 	Одиниця вимірювання сили струму

1.  Вольт;

2.  Ампер;

3.  Джоуль;

4.  ват.

84. 	Апарат для замикання і розмикання електричного кола, включення і відключення устаткування, називається

1.  розетка;

2.  ампер;

3.  вимикач;

4.  термопара.

85.	Електричні пристрої, які більш за все зустрічаються на електричних схемах, умовно зображуються графічними символами, які називаються

1.  позначення;

2.  напівпровідник;

3.  реостат;

4.  Ом.

86. Матеріал, електропровідність якого має проміжне значення між властивостями провідника та діелектрика

1.  позначення;

2.  напівпровідник;

3.  реостат;

4.  провідник.

87.  Регулювальний дротяний резистор

1.  позначення;

2.  напівпровідник;

3.  реостат;

4.  Ом.

88. Одиниця вимірювання опору

1.  Вольт;

2.  Джоуль;

3.  ват;

4.  Ом.

89. 	Протидія електричного кола проходженню електричного струму

1.  опір;

2.  струм;

3.  електропровідність;

4.  напруга.

90.  Метал з якого виготовляють спіраль електронагрівальних приладів

1.  мідь;

2.  ніхром;

3.  алюміній;

4.  вольфрам.

91. Властивість речовини проводити електричний струм під дією електричного поля

1.  опір;

2.  напруга;

3.  електропровідність;

4.  струм.

### 92. З яких обов’язкових елементів складається елементарне електричне коло?

1. джерело струму, споживач, рубильник, вимірювальні прилади;

2. вимикач, плавкі запобіжники, з’єднувальні провідники;

3. джерело струму, вимірювальні прилади, з’єднувальні провідники;

4. джерело струму, споживач, з’єднувальні провідники.

### 93. Визначте, яке значення синусоїдального струму показує амперметр електромагнітної системи?

### 1. амплітудне;

2. діюче;

3. середнє;

4. миттєве.

94.	Метал з якого виготовляють спіраль лампи розжарювання

1.  ніхром;

2.  вольфрам;

3.  мідь;

4.  алюміній .

95.	Пристрій, який вмикається  в електричне коло для обмеження і регулювання струму

1.  провідник;

2.  трансформатор струму;

3.  резистор;

4.  амперметр.

96.	Вчений який встановив два основних закони електричних кіл: перший встановлює зв'язок між сумою струмів, спрямованих до вузла електричного з'єднання, і сумою струмів, спрямованих від вузла; другий встановлює зв'язок між сумою електрорушійних сил і сумою падінь напруги на резисторах замкненого контуру електричного кола.

1.  Ом;

2.  Вольта;

3.  Джоуль;

4.  Кірхгоф .

### 97. Визначте  призначення напівпровідникового випрямляча.

1. Перетворення змінного струму одної частоти в змінний струм іншої

частоти.

2.  Перетворення змінного струму в постійний.

3. Підвищення напруги змінного струму.

4. Перетворювання постійного струму в змінний.

98. Одиниця виміру потужності

1.  Вольт;

2.  ват;

3.  Джоуль;

4.  Ампер .

99. Величина, що дорівнює добутку  напруги на силу струму в колі та на час його проходження

1.  Вольт;

2.  ват;

3.  робота;

4.  Ампер .

100.Одиниця виміру сили струму

1.  Вольт;

2.  ват;

3.  Джоуль;

4.  Ампер .

101. 	Робота, яка виконується (або споживається) за одиницю часу

1.  потужність;

2.  контур;

3.  вузол;

4.  гілка .

102.	Замкнене електричне коло, яке утворюється однією або кількома гілками

1.  потужність;

2.  контур;

3.  вузол;

4.  гілка .

103. Точка електричного кола, де з’єднано  три або більше проводів

1.  потужність;

2.  контур;

3.  вузол;

4.  гілка .

104. Ділянка електричного кола, яка складається з одного або кількох елементів, з'єднаних так, що по ним протікає один і той самий  струм

1.  потужність;

2.  контур;

3.  вузол;

4.  гілка .

105. Одиниця виміру енергії

1) Джоуль;

2) Фарада;

3) ват;

4) Вольт .

106. Пристрій, що здатен накопичувати електричні заряди, створювати електричне поле

1.  акумулятор;

2.  конденсатор;

3.  генератор;

4.  трансформатор .

107.Час протягом якого відбувається повний цикл змін миттєвих значень е.р.с., струму або напруги

1.  фаза;

2.  частота;

3.  період;

4.  трансформатор .

108. Статичний електромагнітний апарат, що перетворює змінний струм однієї напруги в змінний струм тієї ж частоти, але іншої напруги

1.  двигун;

2.  конденсатор;

3.  генератор;

4.  трансформатор .

109. Коефіцієнт провідника (котушки), в даному середовищі, що визначається його розмірами (числом її витків) та формою (наявністю сталевих сердечників)

1.  індуктивність;

2.  частота;

3.  магнітна проникність;

4.  напруженість .

110. 	Величина, зворотна періоду, що показує кількість періодів за одиницю часу

1.  індуктивність;

2.  частота;

3.  фаза;

4.  секунда.

111. 	Кут ωt, який характеризує положення провідника в магнітному полі статора

1.  індуктивність;

2.  частота;

3.  фаза;

4.  напруженість .

112. 	Вчений, який відкрив відомий закон, що зв'язує опір кола, електрорушійну силу в ньому й силу струму

1.  Фарадей;

2.  Кірхгоф;

3.  Ньютон;

4.  Ом .

113. 	Струм, який з часом змінює і величину і напрям

1.  змінний;

2.  постійний;

3.  синусоїдальний;

4) імпульсний .

114. 	Струм, який з часом не змінює своєї величини та напряму

1.  змінний;

2.  постійний;

3.  синусоїдальний;

4.  імпульсний .

115. 	Спосіб зображення синусоїдальних величин за допомогою векторів певної довжини і певним чином розташованих один до одного

1.  змінний;

2.  постійний;

3.  діаграма;

4.  котушка .

116. 	Елемент електричного кола, що здатен створювати магнітне поле при проходженні по ньому електричного струму

1.  змінний;

2.  постійний;

3.  діаграма;

4.  котушка .

117. 	Явище виникнення е.р.с. в провіднику при зміні сили струму в ньому

1.  самоіндукція;

2 .  амплітуда;

3.  лічильник;

4.  логометр .

118. Максимальне значення (е.р.с., струму, напруги) за період

1.  частота;

2.  амплітуда;

3.  фаза;

4.  логометр

119.  Прилад для вимірювання електричної енергії

1.  вольтметр;

2.  ватметр;

3.  лічильник;

4.  логометр

120. Прилад, у якого кут повороту вимірювального механізму залежить від відношення сил струмів

1.  амперметр;

2.  ватметр;

3.  лічильник;

4.  логометр.

121.  Прилад для вимірювання фази

1.  фазометр;

2.  частотомір;

3.  ватметр;

4 . омметр.

122.  Прилад для вимірювання частоти

1.  фазометр;

2.  частотомір;

3.  ватметр;

4.  вольтметр.

123. Прилад для вимірювання потужності

1.  фазометр;

2.  частотомір;

3.  ватметр;

4.  вольтметр.

124.  З’єднання обмоток, коли кінці котушок з’єднані в один вузол, а початки виведені на лінію

1  фазометр;

2  частотомір;

3  трикутник;

4  зірка.

### 125. Вкажіть всі елементи, які  мають реактивний опір в електричних колах змінного струму?

### 1.  резистор, лампа розжарювання;

2.  конденсатор, нагрівальний елемент;

3.  котушка, напівпровідниковий діод;

4.  конденсатор, котушка.

### 126. З яких обов’язкових елементів складається елементарне електричне коло?

1. джерело струму, споживач, рубильник, вимірювальні прилади;

2. вимикач, плавкі запобіжники, з’єднувальні провідники;

3. джерело струму, вимірювальні прилади, з’єднувальні провідники;

4. джерело струму, споживач, з’єднувальні провідники.

### 127. Визначте, яке значення синусоїдального струму показує амперметр електромагнітної системи?

### 1. амплітудне;

2. діюче;

3. середнє;

4. миттєве.

### 128.  Чому при трансформації трифазного змінного струму застосовують трифазні трансформатори, а не три однофазні?

1.  менші габарити та вага трифазного трансформатора;

2.  вищий коефіцієнт корисної дії трифазного трансформатора;

3.  втрати електроенергії трифазного трансформатора на 12-15% менші;

4. менша величина сили струму холостого ходу трифазного трансформатора

129.   Реверсування трифазного асинхронного електродвигуна це…

1.  зміна напрямку обертання ротора;

2.  прискорення обертання ротора;

3.  робота двигуна у холостому режимі;

4. примусове  гальмування ротора.

130.  За допомогою якого правила можна визначити напрямок струму у провіднику, якщо його рухати у зовнішньому магнітному полі?

1.   правила буравчика (свердлика);

2.  правила правої руки;

3.  правила лівої руки;

4.  правила Ампера.

131. Змінний струм протікає у електричному колі з конденсатором. Як вплине   збільшення частоти змінного струму на його величину?

1.   величина сили струму не зміниться;

2.   величина сили струму зменшиться;

3.   величина сили струму збільшиться.;

4.   величина сили струму спочатку збільшиться, а потім повернеться до попереднього    значення.

132.   Змінний струм – це струм який …:

1.   не змінюється з часом;

2.   змінює величину струму, не змінює напрямок;

3.   періодично змінює своє величину і напрямок;

4.   змінюється за законами косинуса.

133.   Період – це …

1.   значення струму за мить часу;

2.   кількість коливань за 1 секунду;

3.   час за який струм змінюється на синусоїду;

4.    найбільше миттєве значення електричних величин.

134. Амплітудні значення електричних величин (Іm, Um, Еm, Рm) – це …

1.   час за який електричні величини зміняться на синусоїду;

2.  значення цих величин за мить часу;

3.   найбільші миттєві значення, цих величин;

4.  відхилення синусоїдальної величини від нульового значення.

135.  Реактивний ємнісний опір виникає у колах змінного струму з ..

1.   конденсатором;

2.   котушкою;

3.   конденсатором і резистором;

4.   резистором

136.  Одиниці вимірювання активної потужності:

1.   вати;

2.   вольти;

3.   вольт-ампери;

4.    ампери.

137. Перевага змінного стуму над постійним в тому, що він…

1.   застосовується в роботі автомобільного обладнання;

2.   застосовується в електролізі;

3.   трансформується;

4.   застосовується в установках сигналізації.

138. Частота – це …

1.   значення струму за мить часу;

2.   кількість періодів за 1 секунду;

3.   час за який струм змінюється на синусоїду;

4.   найбільше миттєве значення електричних величин.

139.  Активний опір виникає у колах змінного струму з ..

1.   конденсатором;

2.   котушкою;

3.   конденсатором і резистором;

4.   резистором

140. Одиниці вимірювання реактивної потужності:

1.   вати;

2.   вольти;

3.   вольт-ампери;

4.   ампери.

141. Джерелом змінного струму є…

1.   генератор;

2.   трансформатор;

3.   генератор змінного струму;

4.   генератор постійного струму.

142.  Напрям силових ліній магнітного поля визначається за правилом:

1. правило лівої руки;

2.  правило правої руки;

3.  правило свердлика;

4.  правило Ленца

143. У веберах вимірюється:

1. магнітна індукція ;

2. магнітний потік ;

3.  напруженість;

4.  намагнічу вальна сила.

144. У теслах вимірюється:

1.  магнітна індукція ;

2.  магнітний потік ;

3.  напруженість;

4.  намагнічувальна сила.

145. Напрям виштовхування проводу зі струмом з постійного магнітного поля визначають за правилом:

1.  лівої руки;

2.  правої руки;

3.  свердлика;

4.   Ленца.

146. Механічна сила магнітного поля визначається за формулою:

1.   Е = В∙l∙v∙sinα;

2.  F = В∙I∙l∙sinα ;

3.  B = Ф/S ;

4.  Н = F/l

147. Електрорушійна сила електромагнітної індукції визначається за формулою:

1. Е = В∙l∙v∙sinα;

2.  F = В∙I∙l∙sinα ;

3.  B = Ф/S ;

4.  Н = F/l

148. Величина, що характеризує щільність магнітних силових ліній, що проходять через площину S:

1. магнітна індукція ;

2.  магнітний потік ;

3.  напруженість;

4.  намагнічувальна сила.

149. У Генрі вимірюється:

1. магнітна індукція ;

2.  магнітний опір ;

3.  індуктивність котушки;

4.  намагнічу вальна сила.

150. Явище, яке виникає, коли провідник під час руху перетинає нерухоме магнітне поле:

1. магнітної індукції ;

2.  електромагнітної індукції ;

3.  взаємоіндукції;

4.  самоіндукції.

151. Напруженість магнітного поля визначається за формулою:

1. Е = В∙l∙v∙sinα;

2.  F = В∙I∙l∙sinα ;

3.  B = Ф/S ;

4.  Н = F/l

152. Трансформатор – це пристрій:

1.  магнітний;

2. електричний;

3.  статичний електромагнітний;

4.  статичний магнітний.

153. За будовою магнітопроводу трансформатори поділяються:

1.  підвищувальні, знижувальні;

2.  однофазні, трифазні;

3.  стержньові, броньові;

4.  силові, вимірювальні.

154. 3 якої причини осердя електричних машин виготовляють шихтованими?

1.  для збільшення ККД;

2.  для зменшення втрат енергії на вихрові струми ;

3.  для підвищення надійності електричної машини;

4.  для зменшення іскріння електричної машини.

155. В якому із трансформаторів між обмотками є електричний зв’язок ?

1.  в силовому;

2.  в автотрансформаторі;

3.  в вимірювальному;

4.  в жодному з цих варіантів.

156. Електричні машини постійного струму застосовують:

1.  в газовій та нафтопереробній промисловості;

2.  на транспорті;

3.  в машинобудуванні;

4.  жодний з цих варіантів.

157. Елемент електричного кола, що має активний опір і призначений для обмеження струму і напруги, це -…

1.  розрядник;

2.  контактор;

3.  реактор;

4.  резистор.

158. Конденсатор - це...

1. прилад що може накопичувати енергію;

2. прилад що вимірює напругу;

3. прилад який вимірює силу струму ;

4. прилад що вимірює опір.

159. Які прилади відносяться до електронних?

1. транзистор, тиристор;

2. газотрон, тиратрон;

3. мікросхема;

4. діод, тріод, тетрод,  пентод.

160. На який кут зміщені фази у трифазній системі?

1. 30°;

2. 90°;

3. 135°;

4. 120°.

161. Хто вперше здійснив передачу трифазного струму?

1. Ампер;

2. Доліво-Добровольський;

3. Георг Ом;

4..Ленц.

162. Для чого у трансформаторах феромагнітне осердя виготовляють з ізольованих пластин?

1. для збільшення вихрових струмів;

2. для збільшення вхідної напруги;

3. для зменшення струмів Фуко;

4. для зменшення виділення тепла.

163. Що називають холостим ходом трансформатора?

1. первинна обмотка ввімкнена в мережу, а вторинна не ввімкнена до споживача ;

2. первинна обмотка не ввімкнена в мережу, а вторинна ввімкнена до споживача;

3. первинна обмотка не ввімкнена в мережу, а вторинна не ввімкнена до споживача;

4. первинна обмотка ввімкнена в мережу, а вторинна ввімкнена до споживача.

164. Якір двигуна постійного струму це - …

1. нерухома частина;

2. рухома частина;

3. обмотка збудження двигуна;

4. статор.

165. Напівпровідниковий діод це –

1. прилад з одним р-п-переходом;

2. прилад з двома р-п-переходами;

3. прилад з трьома р-п-переходами;

4. прилад з чотирма р-п-переходом.