1.  Розшифрувати марку припою ПОС-40.  Від чого залежить температура

### плавлення легко-плавних припоїв?

1. Припій олов’яно-свинцевий із вмістом свинцю 40%; від вмісту олова;

2. припій олов’яно-свинцевий із вмістом олова 40%; від температури

паяльника;

3. припій олов’яно-свинцевий з вмістом олова 40%; від флюса;

4. припій олов’яно-свинцевий з вмістом олова 40%; від вмісту свинцю.

2.  До шаруватих пластмас відносять:

1. папери і картони;

2. полістирол, поліформальдегід;

3. лакотканини;

4. гетинакс, текстоліт, склотекстоліт.

3. До провідникових матеріалів з малим питомим опором відносяться:

1. манганін, константан;

2. вольфрам, ніхром;

3. мідь, бронза, алюміній;

4. срібло, фехраль.

4. Бронза - це....

1. сплави на основі міді ;

2. сплав алюмінію і олова;

3. сплав нікелю і алюмінію ;

4. сплав берилію і олова.

5. Який матеріал має найвищу електропровідність?

1. золото;

2. срібло;

3. алюміній;

4. мідь.

6. Які є основні види поляризації діелектриків?

1. спонтанна;

2.  електронна, дипольна, іонна, спонтанна;

3. дипольна, спонтанна;

4. електронна, дипольна.

7. Фізико-хімічним параметром електротехнічних матеріалів є:

1.  температура спалаху парів;

2. руйнівна напруга при вигинанні;

3. електрична міцність;

4. тропічна стійкість.

8. Тепловим параметром електротехнічних матеріалів є:

1. водопоглинення ;

2 . холодостійкість;

3.  питомий електричний опір;

4. кислотне число.

9.  Механічними параметрами електротехнічних матеріалів є:

1. руйнівна напруга при розтягуванні;

2. питомий опір;

3. теплостійкість;

4. в'язкість.

10.  Електричним параметром електротехнічних матеріалів є:

1. руйнівна напруга при стискуванні ;

2. температура плавлення ;

3. ударна в'язкість;

4. діелектрична проникненість

11.  Яка з груп матеріалів має найбільшу провідність?

1. алюміній, сталь, нікель;

2. алюміній, сталь, вольфрам;

3. алюміній, латунь, сталь;

4. алюміній, латунь, срібло.

12. Який з матеріалів відноситься до флюсів?

1. карбон ;

2. каніфоль;

3. поліуретан ;

4. олово.

### 13. Який із провідникових матеріалів має найбільшу провідність?

1. ρ=0,026-0,028 Ом·м;

2. ρ=0,0175 Ом·м;

3. ρ=0,95-2,0 Ом·м;

4. ρ=0,016 Ом·м.

### 14. Що називають електричним пробоєм діелектрика?

1. Погіршення електроізоляційних властивостей діелектрика;

2. пошкодження діелектрика з утворенням в ньому струмопровідних каналів;

3. іонізація зовнішніми джерелами енергії;

4. зменшення електричного опору.

### 15. Як зменшити втрати електроенергії на вихрові струми в осерді обладнання змінного струму ?

1. Осердя виготовляють суцільним з звичайної сталі;

2. осердя виготовляють з чавуну;

3. пластини осердя виготовляють із електротехнічної сталі і ізолюють одна

від одної;

4. в електричних машинах і трансформаторах осердя виготовляють із листів

високоякісної     сталі  ізольованих одна від одної.

### 16. Електричні параметри електротехнічних матеріалів?

1. Питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору, межа міцності матеріалу при        стиканні, електрична міцність;

2. питомий опір, діелектрична проникливість, тангенс кута діелектричних втрат, електрична міцність;

3. теплостійкість, питомий опір, діелектрична проникливість, електрична міцність;

4. Питомий опір, температурний коефіцієнт питомого опору,  діелектрична проникливість, тангенс кута діелектричних втрат, електрична міцність.

### 17. Для чого застосовують в електротехніці електровугільні вироби?

1. Для виготовлення контактних деталей; створення надійного контактного

з’єднання;

2. в електричних машинах; для створення  контакту  ковзання і з’єднання

рухомої і нерухомої частин;

3. для виготовлення електровугільних електродів; знаходять застосування в

апаратах великої потужності;

4. для підвищення електропровідності електричних контактів.

### 18. Від чого залежить електропровідність провідникової міді?

1. Від площі поперечного перерізу;

2. від довжини провідника;

3. від температури;

4. від суми всіх домішок.

19. Визначте загальне призначення електроізоляційних матеріалів?

1. Для ізоляції струмопровідних частин проводів і кабелів;

2. для ізоляції обмоток електричних машин від корпуса;

3. для виготовлення електроізоляційних установочних елементів;

4. для ізоляції струмопровідних частин між собою і від заземлених частин.

### 20. Що називається електротехнічними матеріалами?

1. Це матеріали з яких виготовляють струмопровідні жили проводів і кабелів;

2. матеріали, які не проводять електричний струм і застосовуються для ізоляції струмопровідних жил;

3. матеріали, які крім основних властивостей мають специфічні властивості: мають велику провідність або швидко намагнічуються і розмагнічуються або є хорошими ізоляторами;

4. матеріали які застосовують при виготовленні електричних машин.

### 21. Визначте більш повне призначення електроізоляційних лаків?

1. Для просочення обмоток електричних машин і апаратів;

2. для підвищення електричної міцності ізоляції обмоток і їх коефіцієнта теплопровідності;

3. для утворення твердої лакової плівки на поверхні обмоток;

4. для просочення обмоток в електричних машинах і апаратах, для утворення на поверхні уже просочених обмоток вологостійких або масло стійких покриттів.

### 22. Які провідникові матеріали використовують для виготовлення нагрівальних елементів?

1. Ніхром;

2. манганін;

3. хромель;

4. константан.

23. Чому відкриті нагрівальні спіралі електронагрівальних приладів не згорають при контакті з киснем повітря?

1. Вони витримують високу температуру;

2. мають великий питомий опір;

3. на їх поверхні утворюється окисна плівка великої густини, яка не дає доступу кисню;

4. мають малу провідність.

24. Напівпровідниковий діод складається ?

1. З  двох напівпровідників р і n типу;

2. з  двох напівпровідників n і n типу;

3. з  трьох напівпровідників р і n типу;

4. з  чотирьох напівпровідників р і n типу.

25. Що таке питома провідність?

1. Властивість провідника добре проводити електричний струм;

2. величина обернена опору;

3. властивість провідника проводити електричний струм;

4. величина обернена питомому опору.

26. В якому сплаві найбільший відсоток міді:

1. альдрей;

2. константан;

3. бронза;

4. манганін.

27. Діелектрики мають питомий опір в межах:

1. 106….1012 Ом*м;

2. 1,6*10-2….1,6*10-6 Ом*м;

3. 1,6*10-8….1,6*10-6 Ом*м.

28. Магнітними матеріалами є:

1. напівпровідники;

2. діелектрики;

3. провідники;

4. провідники і напівпровідники.

29. Пробивна напруга – це ….. характеристика матеріалу:

1. механічна;

2. фізична;

3. фізико-хімічна;

4. електрична.

30. Який з даних діелектриків належить до неорганічних?

1. трансформаторне масло;

2. папір;

3. скло;

4. дерево.

31. Який з даних матеріалів не належить до напівпровідників?

1. кремній;

2. германій;

3. титан;

4. селен.

32.Опір ізоляції проходженю струму витікання через її товщину це...?

1.  питомий об’ємний опір;

2.  поверхневий опір;

3.  об’ємний опір.

33. Втрати електричної потужності в діелектрику під дією прикладеної змінної напруги це...?

1.  пробивна напруга;

2.  діелектрична проникність;

3.  діелектричні втрати.

34. Обов’язковим показником механічних властивостей вуглецевих і легованих сталей є...?

1.  ударна в’язкість;

2.  границя міцності;

3.  твердість.

35. Міцність деталі залежить від...?

1. втомленості металу;

2.  твердості металу або сплаву;

3.  ударної в’язкості.

36. Величина, обернена тепловому опору  називається …

1.  теплостійкість;

2.  морозостійкість;

3.  теплопровідність.

37. Яка це характеристика матеріалу: вологість повітря 90%, t – 45-550С, сонячна радіація?

1.  хімічна стійкість;

2.  стійкість проти корозії;

3.  тропічна стійкість.

38. Ударна іонізація приводить до...?

1.  пробою газу;

2.  підвищення напруги;

3.  діелектричних втрат.

39. Яка властивість вказує на погану якість масла або на наявність води?

1. електрична міцність;

2. діелектрична проникність;

3.  кислотність.

40. Яку олію використовують для просочування паперових конденсаторів?

1.  тунгову олію;

2.  рицинову олію;

3.  лляну олію.

41. Продукт полімеризації метилового ефіру метакрилової кислоти це…?

1. поліетилен;

2.  капрон;

3.  органічне скло.

42. Ізоляцію проводів виготовляють з …?

1.  капрон;

2.  пластикат;

3.  органічне скло.

43. Який твердий діелектрик за хімічною стійкістю переважає золото і платину?

1.  гліфталі;

2.  лавсан;

3.  фторопласт - 4.

44. До яких припоїв в залежності від температури плавлення належить припій ПОС - 40?

1.  тверді;

2.  тугоплавкі;

3.  м’які .

45. Для паянння яких матеріалів застосовують буру, як флюс?

1.  алюмінію;

2.  сталі, міді;

3.  латуні, бронзи.

46. Для склеювання якого матеріалу для обробки беруть соляну кислоту?

1.  алюміній;

2.  сталь;

3.  мідні сплави.

47. Яку марку флюсу застосовують для паяння струмоведучих частин з міді, латуні і бронзи?

1.  каніфоль світла;

2.  водний розчин хрористого цинку;

3.  ФВ – 3.